## Slide 1
计算机与软件学院
chapter1.计算机系统漫游
《计算机系统（二）》

## Slide 2
课程信息
《学时及考试安排》
《课程相关情况》
《参考书籍》
课程名称：计算机系统（2）
总 学 时：72学时，其中，
实验课为18学时
学分：3.5
先修课程：计算机系统(1)，
面向对象程序设计(C语言
或C++)
总成绩＝平时成绩×40%＋期末成绩×60%
平时成绩包括平时记录的出勤情况、课堂提问、课后作业以及实验成绩等。
主讲老师：罗胜
邮箱：sluo@szu.edu.cn
办公室：计算机楼941
实验课地点：单周南区计算机楼327
第一周的实验课不用上
教材：(美) Randal E. Bryant，David R.O Hallaren 著, 龚奕利，雷迎春译，深入理解计算机系统（原书第3版），机械工业出版社，2011.
参考教材：袁春风，计算机系统基础（第1版），机械工业出版社，2014年7月

## Slide 3
课程实验
 | 实验名称 | 实验内容 | 实验类型
1 | 实验环境配置与使用 | 配置Linux实验环境，掌握Linux下的C编程、GCC编译与链接、GDB调试等方法。 | 验证
2 | 数据表示实验 | 使用有限类型和数量的运算操作实现一组给定功能（位操作、补码运算和浮点数操作）的函数。此实验将加深对数据二进制编码表示的了解。 | 设计
3 | 逆向工程实验 | 从字符串比较、循环、条件/分支、递归调用和栈、指针、链表/指针/结构这六个方面增强对程序的机器级表示、汇编语言、GDB调试器和反汇编等方面原理与技能的掌握。 | 设计
4 | 缓冲区溢出攻击实验 | 对一个可执行程序实施一系列缓冲区溢出攻击，即设法通过造成缓冲区溢出来改变该可执行程序的运行内存映像。本实验的目的是加深对函数调用规则和堆栈结构的理解。 | 设计
5 | Cache实验 | 本实验通过一个Cache模拟器，利用Cache来优化一个矩阵的转置以达到缺失率最小，从而分析cache对程序性能的影响。 | 设计
6 | 性能优化实验 | 本实验旨在让学生掌握测量程序执行时间的方法，并综合利用循环展开、cache友好、替换变量等多种优化手段来对两个函数进行代码优化，从而提升程序执行效率。 | 综合

## Slide 4
课程概要
计算机系统基础—从程序员角度认识系统
目标：
培养学生的系统能力，使其成为一个“高效”程序员，在程序调试、性能提升、程序移植和健壮性等方面成为高手；建立扎实的计算机系统概念，为后续的OS、编译、体系结构等课程打下坚实基础。
以 IA-64+Linux+C+gcc 为平台
主要内容：描述程序执行的底层机制

## Slide 5
课程内容概要
/*---sum.c---*/
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
各类语句的转换与表示(指令)（第3章）
数据的运算（第2章）
/*---main.c---*/
int main()
{
int a[1]={100};
int sum; sum=sum(a,0);
printf(“%d”,sum);
}
各类复杂数据类型的转换表示(第3章)
数据的表示（第2章）
过程（函数）调用的转换表示（第3章）
输入输出(I/O) （第10章）
链接（linker）和加载（第7章）
程序执行（存储器访问）（第7章）
异常和中断处理（第8章）

## Slide 6
课程内容概要
使学生清楚理解：
计算机是如何生成和运行可执行文件的！
重点在高级语言以下各抽象层
  C语言程序设计层
    数据的机器级表示、运算
    语句和过程调用的机器级表示
  指令集体系结构（ISA）和汇编层
    指令系统、机器代码、汇编语言
  微体系结构及硬件层
    CPU的通用结构
    层次结构存储系统
  操作系统、编译和链接的部分内容
“问题求解”课程解决应用→算法（数据结构）→编程层

## Slide 7
课程内容概要
内容组织：
第一部分 程序结构和执行（表示和转换）
  计算机系统概述（第1章）
  信息的表示与处理（第2章）
  程序的机器级表示（第3章）
  存储器层次结构 /虚拟存储器（第6，9章）
第二部分 在系统上运行程序（执行控制流）
  程序的链接 （第7章）
  程序的执行 （第7章）
  异常控制流 （第8章）
  I/O操作的实现 （第10章）》
前导知识：C语言程序设计
将在《操作系统》课程中详细讲解

## Slide 8
课程内容概要
三个主题：
表示（Representation）
  不同数据类型（包括带符号整数、无符号整数、浮点数、数组、结构等）在寄存器或存储器中如何表示和存储？
  指令如何表示和编码（译码）？
  存储地址（指针）如何表示以及如何生成复杂数据结构中数据元素的地址？
转换（Translation）
  高级语言程序对应的机器级代码是怎样的？
执行控制流（Control flow）
  计算机能理解的“程序”是如何组织和控制的？
  如何在计算机中组织多个程序的并发执行？
  逻辑控制流中的异常事件及其处理
  I/O操作的执行控制流（用户态→内核态）

## Slide 9
课程的意义
计算资源多样化，I/O设备无处不在，数据中心、PMD与PC等共存
软件和硬件协同设计（硬件、OS和编译器之间的关联更加密切） Apple？
对应用程序员的要求更高
  编写高效程序必需了解计算机底层结构
  必需掌握并行程序设计技术和工具
  应用问题更复杂，领域更广
    气象、生物、医药、地质、天文等领域的高性能计算
    Google、百度等互联网应用领域海量“大数据“处理
    物联网（移动设备、信息家电等）嵌入式开发
    银行、保险、证券等大型数据库系统开发和维护
    游戏、多媒体等实时处理软件开发
“
”
“并行”成为重要主题、培养具有系统观的软/硬件贯通人才是关键！
后PC时代的几个特征

## Slide 10
课程的意义
了解计算机系统整体概念，理解计算机系统层次结构
理解高级语言程序、ISA、编译/链接、OS、硬件等之间的关系
  高级语言语句与具体指令的对应关系
  变量（常量）如何表示和存放
  数组、指针等如何在指令级进行访问操作
  嵌套和递归等机制如何在指令级实现
  堆/栈的结构和动态存储分配机制
  程序中的I/O操作和涉及到的系统调用过程
  ……
理解指令在计算机硬件上的执行过程
  算术逻辑运算部件以及运算指令执行过程
  层次化存储结构（Cache、TLB、RAID等）以及访存过程
  I/O结构（I/O外设和接口、BUS、网络等）以及I/O过程
  ……
理解构成计算机硬件的基本电路特性和设计方法
  布尔代数、逻辑门电路、FPGA和HDL
  功耗、延时
  ……
有利于理解编译原理
计算机系统1

## Slide 11
课程的意义
在有些32位系统上
-2147483648 < 2147483647
结果为false（与事实不符），Why?
int i = -2147483648;
i < 2147483647
结果为true，Why?
-2147483647-1 < 2147483647，结果怎样？
理解该问题需要知道：
编译器如何处理字面量
机器级数据的表示
高级语言中运算规则
机器指令的含义和执行
计算机内部的运算电路
……

## Slide 12: C语言程序中的整数
1）在ISO C90标准下 ， -2147483648按补码存放，结果为0x80000000，因此
“-2147483648 < 2147483647”按无符号数比较，
10……0B比01……1大，结果为false。
在ISO C99标准下 ，按带符号整数比较，因此
“-2147483648 < 2147483647” ，
10……0B比01……1小，结果为true。
2）i < 2147483647 按int型数比较，结果为true。
3）-2147483647-1 < 2147483647 按int型比较，结果为true。
由C语言中的“Integer Promotion”规则决定的。

## Slide 13
课程的意义
int sum(int a[ ], unsigned len)
{
int i，sum = 0;
for (i = 0; i <= len–1; i++)
sum += a[i];
return sum;
}
理解该问题需要知道：
高级语言中运算规则
机器指令的含义和执行
计算机内部的运算电路
异常的检测和处理
虚拟地址空间
……
unsigned int -- 有的编译器处理成unsigned long int(32位), 有的处理成unsigned short int(16位)，减法用补码加法实现，-1的机器数为0xffffffff
x = 0: 00000000 00000000 00000000 00000000 x -1 = 00000000 00000000 00000000 00000000 + 11111111 11111111 11111111 11111111
显然，对于每个 i 都满足条件，因为任何无符号数都比32个1小，因此循环体被不断执行，最终导致数组访问越界而发生存储器访问异常。
当参数len为0时，返回值应该是0，但是在机器上执行时，
却发生了存储器访问异常。 Why?

## Slide 14
目 录
第一章
PART ONE 数据及其解读
01
PART TWO 编译/连接过程
02
PART THREE 指令的执行
03
PART FOUR 存储设备的层次结构
04
PART FIVE 计算机系统中的OS
05
PART SIX 计算机系统间通信
06
PART SEVEN 并行概念
07

## Slide 15
PART ONE
数据及其解读

## Slide 16
PART ONE 数据及其解读
1 #include <stdio.h>
2
3 int main()
4 {
5 printf("hello, world\n");
6 }
经典的“ hello.c ”C-源程序
hello.c的ASCII文本表示
程序的功能是：
输出“hello,world”
# i n c l u d e <sp> < s t d i o .
35 105 110 99 108 117 100 101 32 60 115 116 100 105 111 46
h > \n \n i n t <sp> m a i n ( ) \n {
104 62 10 10 105 110 116 32 109 97 105 110 40 41 10 123
\n <sp> <sp> <sp> <sp> p r i n t f ( " h e l
10 32 32 32 32 112 114 105 110 116 102 40 34 104 101 108
l o , <sp> w o r l d \ n " ) ; \n }
108 111 44 32 119 111 114 108 100 92 110 34 41 59 10 125

## Slide 17
PART TWO
编译/链接过程

## Slide 18
PART TWO 编译/链接过程
源代码经过编译/链接后生成可执行文件：
unix> gcc -o hello hello.c
18
预处理器
编译器
汇编器
链接器
编译系统
预处理阶段
编译阶段
汇编阶段
链接阶段
源程序
填充头文件后的源程序
汇编程序
可重定位目标程序（二进制）
可执行目标
程序（二进制）
编译器驱动程序

## Slide 19
PART TWO 编译/链接过程
19
学习编译/链接的好处
1）优化程序性能
    swith语句比if-then-else语句效率高吗？
    函数调用的开销有多大？
    while循环比for循环高效吗？
    指针引用比数组索引效率高吗？
    循环求和的结果放在本地变量要比传入的变量快？
    优化：C语言变换/存储层次结构
2）处理链接时出现的错误
    大型的开源软件在编译时往往会出现库不完整的情况
3）避免安全漏洞
    例如缓冲区溢出攻击中的数据的数量和格式问题

## Slide 20
PART THREE
指令的执行

## Slide 21
PART THREE 指令的执行
程序的执行：
一个典型系统的硬件组成：
unix> ./hello
hello, world
Input/Output
CPU
CPU
MM
PC：程序计数器；ALU：算术/逻辑单元；USB：通用串行总线

## Slide 22
PART THREE 指令的执行
总线
主存
处理器
I/O设备
01
02
04
03
贯穿整个系统的一组电子管道称为总线。
总线传送定长的字节块，即字。
大多数机器的字长为4个字节或8个字节。
包括：键盘和鼠标、显示器、磁盘驱动器。
通过一个控制器或适配器与I/O总线相连。
CPU的核心是一个程序计数器。
CPU在指令的要求下可能会执行这些操作：加载、存储、操作、跳转。
是一个临时存储设备。
由一组动态随机存取存储器（DRAM）芯片组成。
从逻辑上来说是个线性的字节数组。

## Slide 23
PART THREE 指令的执行
hello程序的执行
用户通过键盘输入hello命令，OS的shell外壳程序创建hello进程
hello程序被装入内存中，经调度后由CPU执行
CPU
  依靠PC逐条指令执行，操作为围绕着 “寄存器文件/ALU和主存”
  操作分为以下几类：加载/存储/运算/跳转

## Slide 24
PART THREE 指令的执行
读入到shell程序的数据缓冲区
用户键入hello命令

## Slide 25
PART THREE 指令的执行
从磁盘加载hello可执行文件
hello程序的代码和数据（含字符串“hello, world!”）

## Slide 26
PART THREE 指令的执行
将字符串输出到显示器

## Slide 27
PART FOUR
存储设备的层次结构

## Slide 28
高速缓存存储器（cache）的引入
  问题：
    CPU与主存、外设的速度差
      处理器内部寄存器比主存快100倍；
      主存比磁盘快1000万倍；
    CPU与主存、外设的容量差
      处理器内部寄存器几十或几百字节；
      主存可以放几十亿字节；
      磁盘容量可以比主存大1000倍；
  解决方法：
    插入中间一级存储器，速度和容量介乎两者之间，用于保存常用数据
    其工作原理建立在数据访问的“局部性”之上

## Slide 29
PART FOUR 存储设备的层次结构
标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。
采用SRAM技术，速度接近于内部寄存器，容量介于寄存器文件和主存之间；
可以形成多级结构，L1容量为几万字节（几KB~几十KB），L2可以到几十万到几百万字节，还可以具有L3；
高速缓存存储器的利用情况不同，可能会引起性能上高达一个数量级异常的差异；
高速缓存存储器

## Slide 30
PART FOUR 存储设备的层次结构
OS能看见虚存和物理内存；
主存和cache是物理内存的概念，对软件透明；
用户编程模型是以进程的虚拟存储为抽象中心，主要对应于DRAM；

## Slide 31
PART FIVE
计算机系统中的OS

## Slide 32
计算机系统的分层
PART FIVE 计算机系统中的OS
防止硬件被失控的应用程序滥用；
向应用程序提供简单移植的接口来使用硬件
OS作用:
OS中的抽象：
进程、虚拟内存和文件系统

## Slide 33
PART FIVE 计算机系统中的OS
进程
定义：操作系统对一个正在运行的程序的一种抽象
    是计算机系统中最重要的概念之一；
    一个系统上可以有多个进程并发执行；
    一个CPU上的进程可以交替执行——使用“上下文切换”机制
（shell） （hello）
上下文切换的简单示意：
保存当前进程的上下文、恢复新进程的上下文
从一个进程到另一个进程的转换是由操作系统内核管理的

## Slide 34
PART FIVE 计算机系统中的OS
虚拟存储器
  每个进程看到的是一个一致的、虚拟的存储器——即进程的虚拟地址空间
  系统中有多个进程，因此有多个独立的虚拟地址空间
  布局：
    程序代码和数据
    堆
    共享库
    栈
    内核虚拟空间

## Slide 35
PART SIX
计算机系统间通信

## Slide 36
PART SIX 计算机系统间通信
网络也是一种I/O设备
网络接口

## Slide 37
PART SIX 计算机系统间通信
利用telnet通过网络远程运行hello
网络协议
  应用层协议
  TCP/IP

## Slide 38
PART SEVEN
并行概念

## Slide 39
PART SEVEN 并行概念
并发与并行
  同时性simultaneity，多个事件同时在发生
  并发concurrency，一段时间内的多个事件在活动（可以是交织进行的）
  并行parallelism，包含同时性和并发性

## Slide 40
PART SEVEN 并行概念
不同层次的并行
线程级并发
    单处理器系统上的多进程/多线程并发
    多处理器上的并发
    超线程（hyperthread）/同时多线程上的并发
      普通核上的进程切换需要20000个时钟周期
      超线程处理器硬件线程切换可以在单个周期完成
Intel Core i7多核处理器
不同的处理器配置分类。

## Slide 41
PART SEVEN 并行概念
  指令级并行
    处理器可以同时执行多条指令的属性成为指令级并行（ILP，Instruction Level Parallelism）
    流水
    超标量（superscale）/多发射等技术
      一个周期可以发送/完成一条以上指令
  数据并行
    处理器使用特殊硬件允许一条指令完成多个数据的处理
    称为单指令流多数据流SIMD

## Slide 42
THANK YOU!